Внутренние команды модема (не нужны)

0x01 — передача одинарного пакета.
0x02 — передача одной из частей пакета, состоящего из нескольких частей
0x03 — повторная передача пакета, состоящего из нескольких частей
0x04 — повторная передача одной из частей пакета, состоящего из нескольких частей
0x05 — подтверждение успешно переданного пакета
0x06 — запрос повторной пересылки пакета
…
0x10 — опрос модемов конечных устройств или ретрансляторов главным модемом или ретранслятором
0x12 — ответ на опрос, подтверждающий то что модем не привязан к сети
0x13 — подтверждение привязки модема конечного устройства к сети

Значения байта состояния пакета
0xff — пакет успешно принят и находится в буфере RFM (без разницы каким путем)
0x00 — пакет поврежден или он отсутствует
0x01 — пакет по радиоканалу пришел поврежденным, ожидается повторная передача
0x10 — пакет был передан по радиоканалу, но при этом еще находится в буфере